## Slide 1: Теоретична фізика (Класична механіка, Електродинаміка)
Лекція 1.
Тема: Статика твердого тіла
Лектор: Кандидат фіз-мат наук, доцент Гольський Віталій Богданович

## Slide 2: Розділи курсу:
1. Статика твердого тіла
2. Кінематика
3. Динаміка
4. Основи аналітичної механіки
5. Основи теорії коливань
6. Спеціальна теорія відносності
7. Повна система рівнянь Максвелла-Лоренца
8. Електродинаміка матеріального середовища
9. Елементи електростатики
10. Магнітостатика
11. Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль

## Slide 3: Оцінювання

## Slide 4: Основна література
Бойчук В. І., Білинський І. В., Лешко Р. Я. Електродинаміка. Частина 2 : тексти лекцій [для студентів фізичних спеціальностей]. — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. — 96 с.
Бойчук В. І., Білинський І. В., Лешко Р. Я. Електродинаміка. Частина 3 : тексти лекцій [для студентів фізичних спеціальностей]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 71 с.
Бойчук В.І, Білинський І. В, Лешко Р. Я. Електродинаміка. Частина 1: тексти лекцій [для студентів фізичних спеціальностей]. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. — 96 с.
Бугаєнко Г.О. Електродинаміка / Г.О. Бугаєнко, М.Е. Фонкіч. — К.: Рад. Школа, 1965. — 325 с.
Гаральд Іро. Класична механіка. – Львів. – 1999 – 464 c.
Гольський В.Б. Теоретична механіка (частина 1) : навчальний посібник. — Дрогобич: ДДПУ, 2014. — 107 с.
Гольський В.Б. Теоретична механіка (частина 2) : навчальний посібник. — Дрогобич: ДДПУ, 2015. — 110 с.
Добронравов В.В., Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. – М.: Высшая школа. – 1983. – 576 c.
Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. – М.: Наук. – 1985. – 448 с.
Алексеев А.И. Сборник задач по классической электродинамике, учебное пособие / А.И. Алексеев. — М.: Наука, 1977. — 319 с.
Батыгин В.В. Сборник задач по электродинамике / В.В. Батыгин, И.Н Топ­тыгин. — М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. — 640 с.
Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. М.: Наука. – 1967. – Т. І. – 512 с. –Т. ІІ. – 664 с.

## Slide 5: Вступ. Класична механіка
Статика – розділ теоретичної механіки, який вивчає умови рівноваги тіл під дією сил, а також перетворення систем сил, прикладених до тіла.
Кінематика – вивчає закономірності механічних рухів матеріальних об’єктів без врахування умов і причин, які викликають і змінюють ці рухи.
У динаміці вивчаються закономірності руху матеріальних об’єктів, залежно від прикладених сил, тобто від дії на матеріальні об’єкти інших тіл.

## Slide 6: § 1. Основні поняття статики
Під матеріальною точкою розуміють найпростішу модель матеріального тіла будь-якої форми, розміри якого достатньо малі, та яке можна прийняти за геометричну точку з масою, що дорівнює масі тіла.
Механічною системою називають будь-яку сукупність матеріальних точок.
Під абсолютно твердим тілом розуміють механічну систему, відстані між точками якої не змінюється при будь-яких взаємодіях.
Силою у механіці називають фізичну величину, що є мірою механічної дії одного тіла на інше. Сила характеризується точкою прикладання, числовим значенням і напрямом дії. Сила є векторною величиною.
Сукупність сил що діють на розглядуване тіло або точки механічної системи називають системою сил.
Систему сил, дія якої на тверде тіло або матеріальну точку, що знаходиться в стані спокою, або рухаєте за інерцією, не призводить до зміни цього стану, називають еквівалентною нулю, або рівноважною системою сил.
Рівнодійною розглядуваної системи сил називають силу, дія якої на тверде тіло, або матеріальну точку еквівалентна дії цієї системи сил.
Зрівноважуючою заданої системи сил вважають таку силу, додаванням якої до заданої системи, утворює нову систему сил, еквівалентну нулю.

## Slide 7: Рис. 1

## Slide 8: § 2. Аксіоми статики
І. Аксіома про рівновагу системи двох сил.
Для рівноваги системи двох сил, прикладених до точок твердого тіла, необхідно та достатньо, щоб ці сили були рівні за величиною та діяли вздовж однієї прямої, яка проходить через точки їх прикладання в протилежних напрямках.
(1)

## Slide 9: § 2. Аксіоми статики
ІІ. Аксіома про додавання системи сил, еквівалентної нулю.
Якщо на тверде тіло діє система сил, то до неї можна додавати (відкидати) систему сил, еквівалентну нулю. Одержана після додавання (відкидання) нова система сил є еквівалентною до початкової системи сил.

## Slide 10: § 2. Аксіоми статики
ІІІ. Аксіома паралелограма сил.
Дві сили, які прикладені до однієї точки твердого тіла, або до однієї матеріальної точки, можна замінити рівнодійною силою, величина якої дорівнює довжині діагоналі паралелограма, побудованого на заданих силах і напрямленого вздовж цієї діагоналі
Справедливе обернене твердження: одну силу можна розкласти на дві складові.
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 11: § 2. Аксіоми статики
IV. Аксіома про рівність сил дії та протидії – один з основних законів класичної механіки, сформульованих І.Ньютоном.
Сили взаємодії двох тіл рівні за величиною (за модулем), протилежні за напрямом і діють вздовж однієї прямої, яка проходить через точки їх прикладання.
(5)

## Slide 12: § 2. Аксіоми статики
V. Аксіома зв’язків.
Зв’язком для твердого тіла або матеріальної точки називаються матеріальні об’єкти, які обмежують переміщення твердого тіла чи матеріальної точки.
Аксіома зв’язків стверджує, що будь-який зв’язок можна відкинути і замінити силою (реакцією зв’язку в найпростішому випадку) або системою сил (в загальному випадку).

## Slide 13: § 3. Найпростіші теореми статики
Теорема 1. Дія сили на тверде тіло не змінюється при перенесенні точки прикладання сили вздовж лінії її дії.
Теорема 2. Якщо тверде тіло під дією трьох сил, лінії дії яких перетинаються в одній точці, знаходиться в рівновазі, то лінії дії таких трьох сил перетинаються в одній точці.
А

## Slide 14: § 4. Система збіжних сил
Системою збіжних сил (або пучком сил) називають таку систему сил, лінії дії яких перетинаються в одній точці – центрі пучка
Рис. 1.7
(6)
(7)
(8)

## Slide 15: § 4. Система збіжних сил
Таким чином система n збіжних сил є еквівалентною одній силі , що є рівнодійною цієї системи сил
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

## Slide 16: § 5. Момент сили відносно точки
Під моментом сили відносно точки розуміють вектор, що прикладений в цій точці, і який визначається векторним добутком радіус-вектора точки прикладання сили на силу
Модуль момента сили чисельно дорівнює подвійній площі трикутника, побудованого на силі та моментній точці.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

## Slide 17: § 5. Момент сили відносно точки
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

## Slide 18: § 6. Момент сили відносно осі
Моментом сили відносно осі називають алгебраїч-ний момент проекції цієї сили на площину, яка перпендикулярна до осі, відносно точки перетину осі з цією площиною
О
z
A
B
h

(26)
(27)

## Slide 19: § 6. Момент сили відносно осі
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
§ 7. Зведення двох паралельних сил до рівнодійної Самостійно

## Slide 20: § 8. Пара сил. Момент пари сил
Парою сил називають систему двох рівних за модулем паралельних сил, що напрямлені в протилежні сторони
Площиною дії пари сил називають площину, в якій розташовані сили пари.
Моментом пари сил називають вектор, модуль якого дорівнює добутку сили пари на її плече і напрямлений перпендикулярно до площини дії пари сил так, щоб з його кінця було видно намагання пари сил обертати тверде тіло проти годинникової стрілки.
(33)
(34)

## Slide 21: § 8. Пара сил. Момент пари сил
Теорема (про еквівалентність двох пар сил, що розміщенні в одній площині). Пару сил, що діє на тверде тіло, можна замінити іншою парою сил, яка розташована у тій же площині дії і має однаковий з першою парою алгебраїчний момент.
Дві пари сил, розташовані в одній площині, еквівалентні, якщо вони мають однакові алгебраїчні моменти.
Висновки:
Пару сил як жорстку фігуру можна довільно повертати і переносити в її площині дії.
Можна змінювати плече пари сил і модуль сили, зберігаючи при цьому алгебраїчний момент пари сил і площину дії.

## Slide 22: § 8. Пара сил. Момент пари сил
Теорема (про перенесення пари сил в паралельну площину). Дія пари сил на тверде тіло не змінюєть-ся при перенесенні цієї пари сил в паралельну площину.

## Slide 23: § 8. Пара сил. Момент пари сил
Теорема (про суму моментів сил, що утворюють пару). Сума моментів сил, що утворюють пару, відносно будь-якої довільної точки не залежить від вибору точки і дорівнює моменту пари сил.
Момент пари сил дорівнює моменту однієї сили відносно точки прикладання другої сили цієї пари сил.
сума алгебраїчних моментів сил пари відносно довільної точки в площині дії пари сил, дорівнює алгебраїчному моменту пари сил:
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

## Slide 24: § 9. Додавання пар сил
Теорема. Дві пари сил, які діють на одне і теж тверде тіло в площинах, що перетинаються, можна замінити однією еквівалентною парою сил, момент якої дорівнює векторній сумі моментів задах сил.
Момент еквівалентної пари сил дорівнює векторній сумі моментів заданих пар сил.
(40)